## Slide 1: MIDTERM REPORT
改写与优化FreeRTOS

## Slide 2: 小组成员
杨宇航 林文浩 李浩宇 杨松菡 王彦彬

## Slide 3: Directory
WHAT
WHY
HOW
freeRTOS
RUST
MMU

## Slide 4: WHAT
WHAT is FreeRTOS？
WHAT is Rust？
WHAT is MMU？
WHAT to DO？

## Slide 5: FreeRTOS
小型实时操作系统内核

## Slide 6: 迷你的实时操作系统内核
任务管理
时间管理
信号量
消息队列
内存管理
软件定时器
FreeRTOS

## Slide 7: Rust
高性能高安全性计算机编程语言

## Slide 8: 优雅解决高并发 和高安全性系统问题的编程语言
保障内存安全
非凡的速度
跨平台兼容
丰富的语法和模式
特殊的所有权功能
Rust

## Slide 9: 业界和开源社区中的热门语言
发布以来依靠安全性和性能广受欢迎，连续七年在 Stack Overflow开发者调查的“最受喜爱编程语言”评选项目中折取桂冠
Rust

## Slide 10: MMU
内存管理单元

## Slide 11: 内存管理单元
一种负责处理中央处理器（CPU）的内存访问请求的计算机硬件/软件
MMU

## Slide 12: 内存管理单元
功能：
虚拟内存管理
内存保护
中央处理器缓存控制
总线仲裁
MMU

## Slide 13: 内存管理单元
原理：将虚拟内存划分
为大小相等的页，MMU
将虚拟地址空间映射到
物理内存地址
MMU

## Slide 14: WHY
RUST优越性
MMU用处
freeRTOS优缺点

## Slide 15: Rust 具有与 C 和 C++ 相当的性能
RUST优越性

## Slide 16: Rust 具有所有权和借用机制
RUST优越性
Rust 语言采用了所有权（ownership）
和借用（borrowing）机制，通过编译时
检查和运行时检查相结合的方式来保证内
存安全，避免了内存泄漏和等问题。
Rust中没有空指针，Rust可以自动回收
不再使用的内存空间，防止数据竞争，只
能有一个变量拥有写权限

## Slide 17: MMU管理内存
MMU的用处
控制物理内存的访问权限：用户权
限和特权权限
让每一个进程拥有独立的空间，不
同进程间同一个VA(虚拟)映射到不同
的PA(实际)地址。对于只读的文件则
可能共享相同的物理空间
系统运行多个进程，分配的内存之和
可能大于实际可用的物理内存

## Slide 18: freeRTOS优点
freeRTOS的优缺点

## Slide 19: freeRTOS缺点
freeRTOS的优缺点
安全性？
MMU？
任务调度机制？
多核，多处理器？

## Slide 20: freeRTOS优化
freeRTOS的优缺点
FreeRTOS存在很多安全问题，对这些安全问题，C语言因其本身的缺陷难辞其咎。而用 Rust 编写 FreeRTOS，能够在维FreeRTOS高性能的同时，最大限度的保证其安全性。
FreeRTOS在功能上并不完善，不支持使用MMU。可以在优化时添加MMU,使得其进一步完善。

## Slide 21: HOW
分解C语言源码
Rust复现
添加MMU
调整优化

## Slide 22: 分解FreeRTOS源码
step1
去除不必要的文件留下必要的task.c list.c queue.c port.c 和heap_x.c 并使用rust对照源码重写

## Slide 23: 添加MMU
内存
页表
step2
系统初始化代码会在内存中生成页表，然后把页表地址设置给MMU对应寄存器，使MMU知道页表在物理内存中的什么位置，以便在需要时进行查找。之后通过专用指令启动MMU，以此为分界，之后程序中所有内存地址都变成虚地址，MMU硬件开始自动完成查表和虚实地址转换。
简而言之，我们只需要对页表进行修改，就能控制地址映射规则，因此我们的任务是写一个mmu.c文件，用于对页表进行操作，以此实现不同进程地址空间的分离。
mmu
进程A
进程B
进程C
FreeRTOS内核
操作、修改
控制
地址映射

## Slide 24: 测试调整
step3
每完成一个主要任务之后（rust重写或添加mmu），使用QEMU模拟一个虚拟的机器，将我们优化后的操作系统烧录到机器中运行，检查其运行是否预期，并根据实际情况进一步改进及优化。

## Slide 25: THANKS！
Q&A